| Reflexite® VC104 járművek kontúrjának megjelöléséhez merev felületeken Termék A Reflexite® VC 104 az időjárási viszonyoknak és az oldószereknek kiválóan ellenálló termék, amelyet szabadtéri használatra terveztek. Az anyag megfelel az ECE 104-es sz. Rendeletének Szerkezet A Reflexite® VC104 kocka alakú (mikro-prizmás) fényvisszaverő elemekből áll, amelyek egy rugalmas, sima felületű, az időjárási viszonyoknak ellenálló, UV stabilizált polimer-fóliába vannak beágyazva. A prizma-felület bevonata tükörfelületet biztosít a prizma-éleknek. A szalag mindössze 0,20mm vastag és erős öntapadó-réteggel van ellátva. Szín A Reflexite® VC104 sárga, fehér és piros színben áll rendelkezésre. A színt az 1. táblázatban található színkoordináták és megvilágítási faktor alapján kell meghatározni, a CIE 15 rendelkezéseinek megfelelő mérésnél, standard D65 megvilágítás és 45°-os szög mentén. A mért érték 8 leolvasott érték átlaga. A teszt-mintát 45 fokkal el kell fordítani A fényvisszaverő szín (éjszakai szín), CIE standard ’A’ megvilágítás esetén, a 2. táblázatban található színkoordináták alapján határozható meg 20 °-os megfigyelési szög és γ1 = +/-5 °, és γ2 = 0° megvilágítási szög mellett. Fényvisszaverő képesség Szabványos CIE ’A’ megvilágítás mellett, a CIE 54 rendelkezéseinek megfelelő mérésnél a Reflexite® VC104 fényvisszaverési koefficiensei a 3. Táblázatban szereplő értékeknél nem alacsonyabbak. | Ragasztóanyag A ragasztóanyag úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a különböző felületekhez (elsősorban üvegrost, alumínium és festett acél) történő tapadást. A ragasztóanyagot olyan borítófelület védi, amelyet kézzel kell lehúzni, vízben vagy más oldószerben történő áztatás nélkül. A ragasztóanyag olyan kötést biztosít, hogy egy 25mm (1”) széles szalag esetén legalább 16 N (3,6 font) erő szükséges, 300 mm/perc sebesség mellett a felvitt felületről történő eltávolításhoz a felhelyezés után 20 perc elteltével. Használati utasítás A megfelelő kötés érdekében a felragasztást 10 °C (50 F) és 38 °C (100 F) közötti levegőhőmérséklet mellett kell elvégezni. A felületet meg kell tisztítani az olaj- és egyéb szennyeződésektől. Felragasztás előtt a felületet át kell törölni izopropil-alkohollal vagy hasonló anyaggal. Ha légbuborék keletkezik, gombostűvel ki kell szúrni a buborékot és a levegőt ki kell simítani a luk felé. Fólia mintázat Tekercs méret Standard tekercs méret: 50 mm x 50m |
| --- | --- |

| Reflexite® VC104 (2. oldal) 1. Táblázat Színspecifikációs határértékek |
| --- |
|  |  | Színkoordináták* |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Szín | x | y | x | y | x | y | x | y | Y |  |
|  | 65 – sárga | 0,545 | 0,454 | 0,487 | 0,423 | 0,427 | 0,483 | 0,465 | 0,534 | > 0,16 |  |
|  | 12 – piros | 0,690 | 0,310 | 0,595 | 0,315 | 0,569 | 0,341 | 0,655 | 0,345 | > 0,03 |  |
|  | 15 - fehér | 0,300 | 0,270 | 0,385 | 0,355 | 0,345 | 0,395 | 0,260 | 0,310 | > 0,25 |  |
| *) A négy színkoordináta-pár alapján meghatározható az elfogadható szín a CIE diagramon. |
| 1. Táblázat Színspecifikációs határértékek (éjszaka) |
|  |  | Színkoordináták* |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Szín | x | y | x | y | x | y | x | y |  |  |
|  | 65 – sárga | 0,585 | 0,385 | 0,610 | 0,390 | 0,520 | 0,480 | 0,505 | 0,465 |  |  |
|  | 12 – piros | 0,720 | 0,258 | 0,735 | 0,265 | 0,665 | 0,335 | 0,643 | 0,335 |  |  |
|  | 15 - fehér | 0,373 | 0,402 | 0,417 | 0,359 | 0,450 | 0,513 | 0,548 | 0,414 |  |  |
| *) A négy színkoordináta-pár alapján meghatározható az elfogadható szín a CIE diagramon. 3. Táblázat Fényvisszaverési koefficiens (R’) |
|  | Megfigyelési szög | Megvilágítási szög | Megvilágítási szög (béta) |  |
|  |  | Béta 1 (β1) | 0° | 0° | 0° | 0° |  |
|  | 20’ (1/3 0) | Béta 2 (β2) | 5° | 30° | 40° | 60° |  |
|  | 65 – sárga | R’ | 300 | 130 | 75 | 10 |  |
|  | 15 -fehér | R’ | 450 | 200 | 90 | 16 |  |
| Valamennyi érték cd/lux/m˛ egységben. 4. Táblázat Fényvisszaverési koefficiens (R’) |
|  | Megfigyelési szög | Megvilágítási szög | Megvilágítási szög (béta) |  |
|  |  | Béta 1 (β1) | 0° | 0° | 0° | 0° |  |
|  | 20’ (1/3 0) | Béta 2 (β2) | 5° | 30° | 40° | 60° |  |
|  | 12– piros | R’ | 120 | 60 | 30 | 10 |  |
| E jelölés A merev felületre felragasztható VC104 szalag E-jelzéssel van ellátva az alábbi formában, az egyértelmű azonosítás érdekében: |