HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Reflexite ® VC104

(HŐRE AKTIVÁLÓDÓ PONYVÁRA RAGASZTHATÓ SZALAG)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A Reflexite ® VC104 hőre aktiválódó ponyvára ragasztható szalag az időjárási viszonyoknak és az oldószereknek kiválóan ellenálló termék, amely szabadtéri használatra készült. Nyomtatott kockamintázattal rendelkezik, amely javítja a nappali láthatóságot és nagyobb kontrasztot biztosít.

HŐRE AKTIVÁLÓDÓ RAGASZTÓANYAG:

A ragasztóanyag kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a jellemzően PVC bevonatú műszálas anyagból készült ÚJ ponyvákhoz történő tapadást. A hőre aktiválódó ragasztóanyag melegítéssel vagy nagyfrekvencia (HF) használatával vihető fel a ponyva anyagára.

A szalag alsó szintvonalát, amennyiben lehetséges, a rögzítési vonal alá kell helyezni. Ha ez nem lehetséges, a szalagot legalább a rögzítési vonal fölött 200 mm távolságban kell tartani.

A horizontális szalagkontúrokat ideális esetben a ponyva olyan területére kell felvinni, ahol merev felületekre támaszkodik a ponyva.

A kontúrok felvitele során az ECE 104-es sz. Rendelet előírásait is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a szalag megfelelő magasságban legyen a földtől számítva.

A ragasztóanyagot olyan borítófelület védi, amelyet kézzel kell lehúzni, vízben vagy más oldószerben történő áztatás nélkül. A ragasztóanyag olyan kötést biztosít, hogy egy 25mm (1”) széles szalag esetén legalább 16 N (3,6 font) erő szükséges, 300 mm/perc sebesség mellett a felvitt felületről történő eltávolításhoz a felhelyezés után 24 óra elteltével.

FELHELYEZÉS MÓDJA:

Szükséges eszközök

Tiszta rongy;	szerszámkés; derítőszer, például izopropilgyök vagy hígító; simítóhenger; forró levegős ipari melegítőpisztoly.

A használni kívánt tisztítószerek esetében előzetesen ellenőrizni kell, hogy az anyag nem okoz-e károsodást illetve nem színteleníti-e el a ponyva felszínét (a ponyva felületének kis részén kell ezt elvégezni).

Fel kell jegyezni a fényvisszaverő szalag csévemagján szereplő gyártási számot és a ponyva azonosítószámát annak érdekében, hogy a garancia szükség esetén teljes mértékben érvényesíthető legyen.

Felület előkészítése

Fontos, hogy a ponyva új legyen és ne legyen azon semmilyen olaj- vagy más szennyeződés.

A ponyva felületének simának és gyűrődésektől mentesnek kell lennie.

Tiszta ronggyal és tisztítószerrel törölje át a ponyva felületét, majd az anyagelpárolgása előtt törölje le egy tiszta ronggyal. A terméket csak száraz felületre szabad felhelyezni!

Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne okozzon kárt a ponyvában.

Arra is ügyeljen, hogy a ponyva ne legyen túlfeszítve a szalag felhelyezése közben.

Forró levegős melegítőpisztoly használata:

●	Helyezze a VC 104 szalagot a kívánt területre úgy, hogy a fényvisszaverő felülete felfelé legyen a ragasztóanyagos oldala pedig érintkezzen a ponyvával.

●	Ideiglenesen rögzítse a VC 104 szalag végeit a ponyvához.

●	Forró levegős készülék használható a szalag rögzítéséhez

A pisztolyon lévő fúvócső szélességének nagyobbnak kell lennie a használt VC 104 szalag szélességénél vagy legalább egyenlő nagyságúnak kell lennie azzal.

A fúvócsövet úgy kell beállítani, hogy a forró levegő a ponyva és a szalag ragasztóanyagos oldala felé áramoljon.

A jellemző hőmérsékleti tartomány, melegítési sebesség és a fúvócső távolsága gépenként változik, de az alábbi paraméterek megfelelő útmutatóul szolgálnak:

►	A forró levegő jellemző hőmérséklete: 100°C és 160°C között

►	Jellemző melegítési sebesség: 2 – 4 méter percenként

►	Hengerrel lehet nyomást alkalmazni, ha a készülék rendelkezik ilyen hengerrel

►	A fúvócső távolsága 5 és 30 mm között változhat.

Ellenőrizze a kötés erősségét és módosítsa a gép paramétereit, amíg el nem éri a kívánt erősséget.

Miután a szalagot felragasztotta a ponyvára, el lehet távolítani tiszta poliészter fóliát. A felragasztás befejezését követően a ponyva összehajtásakor ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek éles hajlatok.

Nagyfrekvenciás hegesztés (HF) alkalmazása

●	Helyezze a VC 104 szalagot a kívánt területre úgy, hogy a fényvisszaverő felülete felfelé legyen a ragasztóanyagos oldala pedig érintkezzen a ponyvával.

●	Ideiglenesen rögzítse a VC 104 szalag végeit a ponyvához.

●	Tegye a HF egység fejét  oda, ahol a VC 104 szalag rögzítve lett a ponyvához és kezdje meg a hegesztést.

●	A hegesztés során legalább 5 mm-es átfedésekkel dolgozzon mindaddig, amíg a szalag teljes hosszúságát fel nem ragasztotta.

●	Gép beállítása:

A hegesztés kezdeti szakaszában ne használjon magas HF teljesítményt, amennyiben lehetséges (ha a hegesztőgép rendelkezik ilyen funkcióval) olyan előre programozott hegesztési beállításokat használjon, amelyek fokozatosan növelik:

az alkalmazott HF teljesítményt,

a hegesztési időt, és

az alkalmazott nyomást.

A hegesztés során kis villanások/ívek jelenhetnek meg magán a szalagon, de ez nem akadályozza az eljárást.

A HF hegesztés során ne fogja vagy érintse meg a VC 104 szalagot, mivel a termékben lévő fémes réteg elvezeti az áramot a hegesztőgépből.

A tényleges hegesztési beállítás gépenként változik.

A használt hegesztőfej szintén gépenként változik, de ideális esetben sárgaréz vagy alumínium és a fej szélessége igazodik a szalag szélességéhez.

Ellenőrizze a hegesztés erősségét és módosítsa a gép paramétereit, amíg el nem éri a kívánt erősséget.

Miután a szalagot felragasztotta a ponyvára, el lehet távolítani tiszta poliészter fóliát.

A felragasztás befejezését követően a ponyva összehajtásakor ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek éles hajlatok.

TISZTÍTÁS:

A Reflexite fényvisszaverő fólia kézzel mosható - kefével, ronggyal vagy szivaccsal - víz, szappan illetve mosószer használatával, amelyet tiszta vízzel le kell utána öblíteni.

Gépi mosás esetén ügyeljen az alábbi gyárilag előírt paraméterek betartására:

●	maximális nyomás: 80 Bar

●	maximális hőmérséklet: 60 °C.

●	a vízsugarat legalább 30 cm-re kell tartani az anyagtól

●	a mosópálcát a függőleges felülettől 45 °-nál nagyobb szögben nem ajánlott tartani.