HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Reflexite ® VC104

(PONYVÁRA RAGASZTHATÓ SZALAG)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A Reflexite ® VC104 ponyvára ragasztható szalag az időjárási viszonyoknak és az oldószereknek kiválóan ellenálló termék, amely szabadtéri használatra készült. Nyomtatott kockamintázattal rendelkezik, amely javítja a nappali láthatóságot és nagyobb kontrasztot biztosít.

RAGASZTÓANYAG:

A ragasztóanyag kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a jellemzően PVC bevonatú műszálas anyagból készült ÚJ ponyvákhoz történő tapadást. A ragasztóanyagot olyan borítófelület védi, amelyet kézzel kell lehúzni, vízben vagy más oldószerben történő áztatás nélkül. A ragasztóanyag olyan kötést biztosít, hogy egy 25mm (1”) széles szalag esetén legalább 16 N (3,6 font) erő szükséges, 300 mm/perc sebesség mellett a felvitt felületről történő eltávolításhoz a felhelyezés után 24 óra elteltével.

FELHELYEZÉS MÓDJA:

Szükséges eszközök

Tiszta rongy

Szerszámkés

Derítőszer, például izopropilgyök vagy hígító

Ügyelni kell arra, hogy a tisztítás során a ponyva ne sérüljön meg.

Bizonyos oldószerek kárt okozhatnak a ponyva felületében.

Simítóhenger

Felület előkészítése

Fontos, hogy a ponyva új legyen és ne legyen azon semmilyen olaj- vagy más szennyeződés.

A ponyva felületének simának és gyűrődésektől mentesnek kell lennie.

Ronggyal és tisztítószerrel törölje át a ponyva felületét, majd az anyagelpárolgása előtt törölje le egy tiszta ronggyal. A terméket csak száraz felületre szabad felhelyezni!

Arra is ügyeljen, hogy a ponyva ne legyen túlfeszítve a szalag felhelyezése közben.

Megfelelő levegőhőmérséklet

A ragasztóanyag megfelelő kötése érdekében a felragasztást 10 °C (50 F) és 38 °C (100 F) közötti levegőhőmérsékleten kell elvégezni.

Felhelyezés:

1.	Vizsgálja meg a járművet és válassza ki a legjobb felhelyezési felületet. Kerülje a szorítókapcsok, szíjak, stb. területeit, ahol feszül a ponyva.

2.	Rögzítse a szalag egyik végét a ponyvára és simítóhengerrel ragassza fel, ügyelve arra, hogy ne maradjanak benne légbuborékok illetve gyűrődések.

3.	Óvatosan ragassza fel a szalagot a simítóhengerrel úgy, hogy közben egyszerre kb. 1 méter hosszúságú bevonópapírt húz le.

4.	Simítóhengerére csavarjon egy tiszta rongyot a karcolások elkerülése érdekében és megfelelő nyomással rögzítse a szalagot a kívánt helyre, ügyelve arra, hogy ne maradjanak abban légbuborékok.

5.	A szalag felragasztása közben ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl a szalagot.

Kötési idő:

A szalagot és a ponyvát a felhelyezés után legalább 12 órányi ideig száradni kell hagyni és eközben nem szabad a ponyvát mozgatni. A ponyvát össze kell hajtani és további 12 óráig száradni kell hagyni, mielőtt felszerelik a járműre.

A ponyvát úgy kell összehajtani, hogy a szalag kívül legyen és ne legyen behajlítva.

TISZTÍTÁS:

A Reflexite fényvisszaverő fólia kézzel mosható - kefével, ronggyal vagy szivaccsal - víz, szappan illetve mosószer használatával, amelyet tiszta vízzel le kell utána öblíteni.

Gépi mosás esetén ügyeljen az alábbi gyárilag előírt paraméterek betartására:

●	maximális nyomás: 80 Bar

●	maximális hőmérséklet: 60 °C.

●	a vízsugarat legalább 30 cm-re kell tartani az anyagtól

●	a mosópálcát a függőleges felülettől 45 °-nál nagyobb szögben nem ajánlott tartani.